《基础化学实验B》教学大纲

实验名称：基础化学实验B

学    分：1.5

学    时：24学时

适用专业：地化

执 笔 人：黄剑平

审 订 人：龚银香

一、实验目的与任务

普通化学实验是资源工程专业本科生必修的一门重要基础课，与《普通化学》内容密切相关而又相对独立。本课程培养学生化学实验的基本操作技能；培养学生严谨细致的工作作风和实事求是的科学态度；培养学生观察问题、分析问题、解决问题的能力。通过本课程的学习，使学生能熟练地掌握基础化学实验的基本知识和基本操作技能，具备良好的实验素养，为后续实验课程的学习以及今后的科研工作打下良好的基础。

二、教学基本要求

1.掌握化学实验常用仪器设备的使用与操作方法；

2.掌握滴定分析操作方法，熟悉一些常见物质的分析测定方法与技术；

3.具备正确观察实验现象和记录、分析及处理实验数据的能力。

三、实验项目与类型

| 序号 | 实验项目 | 学时 | 实验类型 | 必做 | 选做 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 演示 | 验证 | 综合 | 设计 |  |  |  |
| 1 | 化学实验基础知识介绍及粗食盐的提纯 | 4 |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 2 | 滴定操作练习 | 4 |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 3 | 标准溶液的配制与标定 | 4 |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 4 | 混合碱的分析 | 4 |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 5 | 水的总硬度的测定 | 4 |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 6 | 磷的比色分析 | 4 |  | √ |  |  | √ |  |  |

四、实验教学内容及学时分配

实验一   化学实验基础知识介绍及粗食盐的提纯   （4学时）

1．目的要求

学习化学实验基础知识；了解用重结晶法提纯物质的原理；学习台秤的使用以及加热、溶解、蒸发、结晶等基本操作。掌握Ca2+, Mg2+, SO42-的定性检验方法。

2．方法原理

不溶性杂质通过溶解、过滤的方法除去；可溶性的杂质则可以通过加入适当的化学试剂而除去，最后通过重结晶的方法得到纯品。

3．主要实验仪器及材料

电炉，减压抽滤装置，粗食盐 (固体)，HCl，NaOH，Na2CO3，pH试纸，BaCl2，(NH4)2C2O4，酒精，镁试剂等。

4．掌握要点

实验室安全知识；加热、溶解、蒸发、结晶、过滤、减压过滤等基本操作

5．实验内容

（1）化学实验基础知识学习

（2）粗食盐的称量与溶解

（3）除去SO42-离子

（4）除去Mg2+、Ca2+和Ba2+

（5）除去OH－和CO32-离子

（6）浓缩与结晶

（7）产品纯度的检验

实验二   滴定操作练习                （4学时）

1．目的要求

了解常用玻璃量器的基本知识；学习、掌握滴定分析常用仪器的洗涤方法和使用方法；练习滴定分析基本操作和正确判断滴定终点。

2．方法原理

H+ + OH- = H2O

当反应达到计量点时：  （cV）HCl  = （cV）NaOH

3．主要实验仪器及材料

酸（碱）式滴定管（50mL），小量筒，容量瓶（250mL），移液管（25mL），锥形瓶（250mL）；HCl标准溶液，NaOH标准溶液，甲基橙，酚酞。

4．掌握要点

直接法与间接法配制标准溶液；滴定操作及终点判断

5．实验内容

（1）洗涤酸式、碱式滴定管及移液管

（2）配制 0.1mol·L-1的NaOH溶液

（3）配制 0.1mol·L-1的HCl溶液

（4）用HCl溶液滴定NaOH溶液

（5）用NaOH溶液滴定HCl溶液

实验三   标准溶液的配制与标定                （4学时）

1．目的要求

进一步练习滴定操作；学习酸碱溶液浓度的标定方法。

2．方法原理

以无水碳酸钠为基准物质标定盐酸标准溶液的浓度（或以邻苯二甲酸氢钾为基准物质标定氢氧化钠标准溶液的浓度）；通过比较滴定可以求出HCl与NaOH的浓度比。

3．主要实验仪器及材料

酸（碱）式滴定管（50mL），量筒（10mL，100mL），容量瓶（250mL），移液管（25mL），锥形瓶（250mL）；HCl标准溶液，NaOH标准溶液，邻苯二甲酸氢钾（AR），无水碳酸钠（AR），甲基橙，酚酞。

4．掌握要点

用基准物质标定标准溶液浓度的方法；滴定操作

5．实验内容

（1）配制 0.1mol·L-1的NaOH溶液

（2）配制 0.1mol·L-1的HCl溶液

（3）用基准物标定HCl溶液的浓度

（4）通过比较滴定确定NaOH溶液的浓度

实验四  混合碱的分析                   （4学时）

1．目的要求

掌握双指示剂法分析测定混合碱的原理及方法；进一步熟悉滴定操作技术。

2．方法原理

在试液中先加入酚酞指示剂，用盐酸标准溶液滴定至红色刚刚褪去（微红色），盐酸标准溶液的耗用量为V1；再加入甲基橙指示剂，用盐酸标准溶液滴定至溶液由黄色变为橙色，盐酸标准溶液的耗用量为V２。根据V1、V2的大小可以判断混合碱的成分，进而计算各组分的含量。

3．主要实验仪器及材料

酸式滴定管（50mL），量筒（10mL，100mL），容量瓶（250mL），移液管（25mL），锥形瓶（250mL）；混合碱试样，盐酸，无水碳酸钠（AR），甲基橙，酚酞等。

4．掌握要点

双指示剂法分析测定混合碱的原理及方法

5．实验内容

（1）盐酸标准溶液的配制与标定

（2）混合碱的分析

实验五  水的总硬度的测定                 （4学时）

1．目的要求

了解水的硬度的测定意义和常用的硬度表示方法；掌握EDTA法测定水的硬度的原理和方法；了解金属指示剂的作用原理。

2．方法原理

滴定前   M（金属离子） + In （指示剂） =  MIn

终点前   M + Y  =  M Y

终点时   MIn + Y  =  MY + In

MIn与In具有不同的颜色。根据EDTA标准溶液的浓度和滴定所耗用的体积，即可求得水的总硬度。

3．主要实验仪器及材料

酸式滴定管（50mL），量筒（10mL，100mL），容量瓶（250mL），移液管（25mL），锥形瓶（250mL）；EDTA标准溶液；NH3-NH4Cl缓冲溶液，NaOH，钙指示剂，铬黑T。

4．掌握要点

EDTA法测定水的硬度的原理和方法；金属指示剂的作用原理

5．实验内容

（1）EDTA标准溶液的配制；

（2）EDTA标准溶液的标定；

（3）水的硬度的测定。

实验六  磷的比色分析                     （4学时）

1. 目的要求

掌握分光光度法测磷的原理和方法；熟悉分光光度计的使用方法；了解分光光度计的构造。

2. 方法原理

微量磷的测定是在含PO43-的酸性溶液中加入钼锑抗混合显色剂，可生成蓝色的磷钼蓝，测定其吸光度即可求出待测样品中磷的含量。

3. 主要实验仪器及材料

722型或SP2100型分光光度计；(NH4)2MoO4，酒石酸锑钾，抗坏血酸，磷标准溶液等。

4. 掌握要点

测定原理与方法；分光光度计的使用方法

5. 实验内容

（1）吸收曲线的绘制；

（2）标准曲线的绘制；

（3）试液中磷含量的测定。

五、考核办法

采用平时成绩＋实验操作考试成绩的考核方式：总成绩＝平时成绩×60％＋实验操作考试成绩×40％。平时成绩由实验预习10％、实验操作30％、实验结果20％、实验报告40％四部分构成。

六、实验教学指导书和参考书

1.龚银香，童金强主编，《无机及分析化学实验》，化学工业出版社，2013年

2.武汉工程大学化工与制药学院主编，《大学基础化学实验》湖北科学技术出版社，2005年

3.张金艳，滕占才主编，《大学化学基础实验》M]（第二版），中国农业大学出版社，2006年